## Slide 1: Smart factory systeM (user)
11-May 2021

## Slide 2
outline
Introduction & Login
P.3
System Structure
P.4
System Structure-1: Query dashboard list introduction
P.5
System Structure-2: Metrics dashboard introduction
P.31
How to use: for example
P.40
※ 本文件主要介紹系統架構、Dashboard功能簡介&實際操作方法介紹
※ 本文件頁面較多，故設置查詢圖示，通過點選連結圖示( )選擇欲進入的頁面，返回亦有返回圖示( )。

## Slide 3
system introduction & login
Smart factory system以Grafana為基礎進行開發，主要呈現工廠指標可視化、敘述統計(含趨勢圖比較)
目前搭配Database為influxdb (NOSQL)，亦可搭配其他database
系統以Docker container形式建置，於Ubuntu server運行(ip: 10.118.251.78)
System Introduction
Login
登入網址: http://cbn_factory.compalbn.com:3000/
登入方式: 依管理者建立之帳戶(id/password)登入，登入後進入Home dashboard，帳戶依不同權限可看到不同dashboard連結
ID
Password

## Slide 4
System structure
目前系統Home dashboard依使用目的分為兩部分連結：工廠指標可視化系統 & Boardfarm daily test dashboard
Factory system
Boardfarm(daily test)
可視化test case daily test結果
工廠指標可視化系統依使用方式分成兩架構，可自行依使用情形選擇
Query Dashboard List
Metrics Dashboard
查詢系統分類所有具功能性的dashboard為一份dashboard清單，依不同功能需求直接點選進入所需的dashboard，適合已知問題點欲進行深入查詢者使用。依不同工廠點選連結進入。
指標dashboard以敘述統計的視覺化方式呈現指標，依照機種(Model)、測試站型態(Station-type)、站別(Station)及Port分層往下連結，適合欲了解概略情況(例如哪些機種有生產?)者使用。依不同工廠點選連結進入。

## Slide 5
System structure
Query dashboard list (主頁簡介)
月報/週報/日報:
統計數據可視化，並依照日/週/月定時發報
Cpk統計彙整Table:
包含Lower Cpk、Higher Cpk以及加權嚴重度(Severity)統計表
Cpk查詢dashboard:
包含Cpk趨勢熱點圖、長/短期資訊、Precision/Accuracy比較以及不同group計算的Cpk查詢表
FPY(first pass yield):
良率統計&查詢dashboard
Cycle-time:
查詢機種於測試站測試情形(含測試時間、空閒時間以測試結果及Pass/fail)
WIP(維修板狀況):
可視化維修板每日數量及進出數量
Alarm dashboard:
含檢查資料有無進入偵測、weekly Cpk 加權嚴重度偵測

## Slide 6
System dashboard
Query dashboard list (日報/週報/月報)
日報:
Quality: 含FPY、Cpk等統計資訊
Production: 產能等資訊
月報:
含monthly production、FPY與Cpk等趨勢圖&統計資訊
週報:
含weekly Production、FPY與Cpk等趨勢圖&統計資訊

## Slide 7
System dashboard
Query dashboard list (日報)
A: Daily first pass yield (FPY直通率)
B: Daily final pass yield (最終良率)
C: Hourly first pass yield trend (每小時FPY趨勢)
D: Each station-type’s daily yield (各類工站良率)
E: Each station-type’s test counts (各類工站測試數量)
F: Model minimum Cpk (各機種最小Cpk)
A
C
D
E
F
B
>> Qaulity metrics
>> Production metrics
A
B
C
D
E
A: Daily production (日產能)
B: Pie-chart for model type production (機種類型產能圓餅圖)
C: Pie-chart for model production (機種產能圓餅圖)
D: Production hourly trend (每小時產能趨勢圖)
E: MAC (剩餘MAC數量)
月報主要分為品質(Quality) & 產能(Production)兩部分，包含各項指標細項比較&統計結果。

## Slide 8
System dashboard
Query dashboard list (週報)
前後週FPY比較
一週FPY趨勢圖
一週各機種minimum Cpk統計
前後週產能&產能達成率比較
一週產能趨勢圖
一週各機種生產數量圓餅圖
Quality
Production
週報主要分為品質(Quality) & 產能(Production)兩指標部分，主要呈現趨勢圖以及前後週指標比較。

## Slide 9
System dashboard
Query dashboard list (月報)
月FPY指標
月FPY趨勢圖
月各機種minimum Cpk統計
前後月產能&產能達成率比較
月產能趨勢圖
月各機種生產數量統計情形
Quality
Production
月報主要分為品質(Quality) & 產能(Production)兩指標部分，主要呈現當月各項指標統計。

## Slide 10
System dashboard
Query dashboard list (Cpk彙整比較統計表)
Lower Cpk Severity(嚴重度):
Cpk偏低之測項計算加權嚴重度統計表
Lower Cpk Precision(穩定度) & Accuracy(偏移度):
Cpk 測項穩定度&偏移度統計表
Normal Cpk but lower accuracy(Cpk正常但偏移程度高):
Cpk正常但偏移程度高的測項統計表
Higher Cpk:
Cpk偏高的測項統計表

## Slide 11
System dashboard
Query dashboard list (Lower Cpk Precision & Accuracy)
目的: 觀察測項Cpk偏低情形造成原因是什麼?
此頁面著重於觀察測項本身是受到穩定度(Precision)或精準度(Accuracy)哪一項的影響較多?交互影響?影響程度?
穩定度
偏移指標(精準度)
Accuracy
100%
75%
50%
0%
正常
警戒
嚴重
Precision
1.33
1.0
正常
警戒
嚴重
穩定度佳
穩定度差
精準度佳
精準度差

## Slide 12
System dashboard
Query dashboard list (Lower Cpk Severity)
目的: 分類&聚焦需要注意的測項，藉由加權計算後的嚴重度&發生頻率
嚴重度(Severity)
嚴重度x每月發生頻率
嚴重度(Severity)程度說明
嚴重度(Severity)主要由測項Precision(穩定度)以及Accuracy(偏移度)加權計算，共分為A、B、C三類，A最嚴重(交互程度高或影響程度大)，B為警戒，C為無立即危害。可通過每月計算之嚴重度來聚焦需要關注的測項

## Slide 13
System dashboard
Query dashboard list (Normal Cpk but Lower accuracy)
目的: 確認Cpk正常但可能有偏移問題的測項
偏移指標(精準度)
精準度(Accuracy)低表示偏移程度高，只有雙邊規格(上下限)才有此指標，單邊規格(如WLAN的2GRSSI測項為單邊規格)則無Accuracy指標
偏上限
e.g.
Accuracy
100%
75%
50%
0%
正常
警戒
嚴重

## Slide 14
System dashboard
Query dashboard list (Higher Cpk)
目的: 確認Cpk正常但可能有偏移問題的測項
觀察Cpk過高的測項，可以討論是否上下限有更嚴格的設定。

## Slide 15
System dashboard
Query dashboard list (Cpk查詢)
Cpk長期(90 days)趨勢查詢:
快速查看測項90天內的日趨勢變化
Cpk 熱點圖查詢:
以熱點圖的方式快速觀察各測項間的Cpk差異比較
Cpk短期(1 day)資訊查詢:
快速查看測項任何一天內的量測值分佈情形
Cpk穩定度&精準度(偏移程度)比較:
比較不同測項間穩定度&精準度的曲線趨勢變化
Station-type daily Cpk:
查詢以相同類型之Station計算之Cpk及各統計資訊
Station daily Cpk:
查詢以每一Station計算之Cpk及各統計資訊
Port Cpk:
查詢以Port為單位計算之Cpk及各統計資訊

## Slide 16
System dashboard
Query dashboard list (Cpk熱點圖查詢)
查詢選單
觀察Cpk高低趨勢
熱點圖觀察測項間Cpk比較情形
當多項測項比較時，Cpk曲線圖較難比較差異，可藉由熱點圖(Heat map)來快速比較測項間Cpk差異，例如同類型的測項是否有差異，可以協助往下查詢是否出現問題點。
目的: 快速觀察測項間的Cpk差異比較。
操作說明：
點選查詢選單，選擇機種、站別類型以及測項(可多選)。
用於比較多個測項的Cpk趨勢，熱點圖顏色漸紅表示Cpk偏低，顏色綠色表示Cpk正常，其他顏色表示Cpk處於臨界區域。
Tips: 在Panel標題用滑鼠點擊選擇View或按下鍵盤”v”可放大Panel

## Slide 17
System dashboard
Query dashboard list (Cpk長期趨勢查詢)
目的: 快速查看測項90天內的日趨勢變化。
查詢選單
穩定度趨勢
精準度(偏移)趨勢
Good
Good
Dashboard主要分成兩部分，下圖左(黃框)為動態查詢區塊；右(橘框)為固定90天長期趨勢(參考用)。
可選擇時段來看指標趨勢
穩定度指標
精準度指標
長期Cpk趨勢
長期日平均趨勢
長期標準差趨勢
USL(上限)
LSL(下限)
MAX(最大值)
MIN(最小值)
AVG(日平均)
操作說明：
點選查詢選單，選擇機種、站別類型以及測項，皆為單選
可選擇不同時段來觀看測項長期的的Cpk、穩定度、精準度等趨勢分佈(上圖左方)
固定長期(90天)趨勢
(參考用，不可動態查詢)

## Slide 18
System dashboard
Query dashboard list (Cpk短期資訊查詢)
目的: 快速查看任何一天內測項的量測值分佈情形。
查詢選單
可選擇時段來看指標狀況
量測值分佈
量測值統計直方圖
四分位數
Cpk
穩定指標
偏移指標
長期日平均趨勢
長期標準差趨勢
USL(上限)
LSL(下限)
MAX(最大值)
MIN(最小值)
AVG(日平均)
Good
操作說明：
點選查詢選單，選擇機種、站別類型以及測項，皆為單選
觀看測項的Cpk、穩定度、精準度以及量測值分佈(上圖左方)
固定長期(90天)趨勢
(參考用，不可動態查詢)
Dashboard主要分成兩部分，下圖左(黃框)為動態查詢區塊；右(橘框)為固定90天長期趨勢(參考用)。

## Slide 19
System dashboard
Query dashboard list (測項穩定度與精準度比較)
目的: 比較不同測項間穩定度&精準度趨勢曲線的差異。
查詢選單
穩定度指標
時段選擇
精準度(偏移指標)
操作說明：
點選查詢選單，選擇機種、站別類型以及測項(可多選)。
觀察多個測項之間的Cpk、穩定度指標、偏移指標的比較。
如果需要了解數值範圍，可參考Mean value趨勢，得知哪些測項量測值情形。
主要用於多測項趨勢的比較，可觀察不同測項間Cpk、精準度、偏移程度比較。

## Slide 20
System dashboard
Query dashboard list (Station-type Cpk)
目的: 查看以Station-Type為group計算測項的Cpk。
查詢選單
日期選擇
Station-Type總覽
測項(Test item)總覽
所選測項Cpk
量測值分佈
Minimum Cpk
Cpk<1的測項list
所選測項Cpk趨勢
量測值group直方圖
每筆量測資訊list(含MSN資訊)
量測值統計資訊
每小時值平均
每小時值標準差
長期(90days)日平均值趨勢
長期(90days)日標準值趨勢
此頁同P.35

## Slide 21
System dashboard
Query dashboard list (Station Cpk)
目的: 查看以Station為group計算測項的Cpk。
查詢選單
日期選擇
所有Station的minimum Cpk
Station總覽
測項(Test item)總覽
Minimum Cpk
Cpk<1的測項list
Hour Cpk trend
測項Cpk熱點圖
測項Cpk
量測值分佈
每筆量測資訊list
(含MSN資訊)
量測值group直方圖
量測值統計資訊
Hour Cpk trend
Hour stdev trend
此頁同P.36

## Slide 22
System dashboard
Query dashboard list (Port Cpk)
目的: 查看以Port為group計算測項的Cpk。
Station & Port總覽
Port的Minimum Cpk
各測項(Test item)資訊(Port之間相互比較)
測項1
測項2
隨選擇的測項增加，動態往下延伸
主要用途：
查詢單一Port的Cpk趨勢
比較Port跟Port之間的狀況。
此頁同P.37

## Slide 23
System dashboard
Query dashboard list (FPY，First pass yield)
FPY總表:
快速查看當天FPY、各站別類型的良率比較、日/週/月的良率趨勢變化
FPY查詢dashboard:
可查詢包含機種(Model)、站別類型(Station-Type)等良率

## Slide 24
System dashboard
Query dashboard list (FPY總表)
目的: 快速查看當天FPY、各站別類型的良率比較、日/週/月的良率趨勢變化。
直通率(FPY)
各站別類型(Station-Type)的良率、Pass/Fail數
前後日的良率趨勢
前後週的良率趨勢
前後月的良率趨勢
點選Panel可連結至FPY查詢dashboard頁面
此頁同P.38

## Slide 25
System dashboard
Query dashboard list (FPY查詢)
目的: 查詢包含機種(Model)、站別類型(Station-Type)等良率。
機種(Model)良率:
查看機種測試狀況總良率
查詢選單
站別類型(Station-Type)良率:
依查詢選單選擇的機種呈現其下所有的站別類型(Station-Type)良率、Pass&Fail數量
點選Panel可連結至Cycle-time頁面查看測試狀況&各Port良率
Dashboard分成兩部分: 機種良率List；站別類型(Station-Type)良率
此頁同P.39

## Slide 26
System dashboard
Query dashboard list (Cycle-time)
目的: 查詢測試結果時序分佈、Cycle-time & Idle-time統計。
Dashboard分成三部分: 測試結果&Cycle-time統計資訊；Port良率List；Port測試結果細項(方波圖、Cycle-time、Idle-time以及Pass/Fail數量。)
測試結果統計資訊:
查看測試Pass/Fail數量、Cycle-time四分位數分佈、Pass/Fail資料表(可回查MSN)
Port良率List:
呈現選擇站別類型下所有Station & Port良率，快速觀察哪些Port的良率比較
Port測試結果細項:
查看測試結果細節(含時序分佈、Cycle-time、Idle-time等資訊)
此頁同P.40

## Slide 27
System dashboard
Query dashboard list (WIP)
目的: 顯示WIP維修板資訊(當前數量、每日進出數量)。
Dashboard分成三部分: WIP指標；每日進出趨勢；每日進出數量表
WIP指標
每日維修板進出趨勢
每日維修板進出列表

## Slide 28
System dashboard
Query dashboard list (Alarm dashboard)
警示工廠資料收集是否中斷:
因時間不同(時差問題)需分成CDE/TwoWing以及FLEX兩種dashboard，主要放置可判定工廠data收集是否中斷的判斷曲線以及Cpk&FPY alarm，主要用於收到alarm mail後觀察使用。
Cpk嚴重度警示:
以計算之嚴重度=4為門檻進行警示，當週嚴重度指標>4及警示，主要用於收到alarm mail後觀察使用。

## Slide 29
System dashboard
Query dashboard list (Alarm for Check if data insert or not, Cpk and FPY)
Dashboard分成三部分: Cpk alarm；FPY alarm；Check if data insert or not
Cpk alarm:
用於檢測每小時Cpk是否偏低，如果有測項的Cpk<1， email會發alarm
FPY alarm:
用於檢測每小時FPY是否偏低，如果FPY<80%，email會發alarm
確認工廠資料收集是否中斷:
可能因為工廠端server關閉或程式關閉造成資料沒有傳輸過來因而中斷，此圖以波形二元(0&1)區分判斷是否有中斷趨勢
資料傳輸正常
資料中斷
資料恢復傳輸
0
1

## Slide 30
System dashboard
Query dashboard list (Alarm for Cpk severity metrics)
Dashboard分成三部分: 當週計算之嚴重度table；日嚴重度趨勢；週嚴重度趨勢(用於Alarm emal)
當週計算嚴重度相關table
Daily severity trend
Weekly severity trend
(主要用於alarm email)

## Slide 31
System structure
Metrics dashboard
>> 層別架構
FPY metrics dashboard
Factory Homepage
FPY query dashboard
Layer1
FPY
Layer2
Model dashboard
Layer3
Cpk metrics dashboard
Cycletime query dashboard
Cycletime
CPK
Production
Station-type Cpk query dashboard
Station Cpk query dashboard
Layer4
Port Cpk query dashboard
Layer5

## Slide 32
System Dashboard
Metrics dashboard (Factory homepage)
目的: 顯示工廠指標資訊(FPY、Production & MAC quantity)
MAC數量
直通率指標
可Link至FPY頁面
產能趨勢/hr
累積產能
點選可Link機種資訊頁面
Dashboard分成三部分: Production；FPY(直通率，first pass yield)；MAC數量
產能達成率(%)

## Slide 33
System Dashboard
Metrics dashboard (Model dashboard)
目的: 顯示各機種的產能、minimum Cpk & 總測試次數
Dashboard分成三部分: Production；FPY(直通率，first pass yield)；MAC數量
產能趨勢/hr
累積產能
各站別類型最小Cpk (點選可Link至Cpk metrics dashboard)
總測試次數 (點選可Link至Cycle-time dashboard)

## Slide 34
System Dashboard
Metrics dashboard (Model metrics dashboard)
目的: 顯示機種各站別類型(Station-Type)的Cpk、四分位數分佈
用於觀察哪些Station-Type的Cpk情況
Minimum Station-Type Cpk (點選可Link至Station-Type Cpk)
Minimum Station Cpk (點選可Link至Station Cpk)
四分位數分佈: 快速觀察Station-Type內測試數值分佈情形

## Slide 35
System Dashboard
Metrics dashboard (Station-type Cpk)
查詢選單
日期選擇
Station-Type總覽
測項(Test item)總覽
所選測項Cpk
量測值分佈
Minimum Cpk
Cpk<1的測項list
所選測項Cpk趨勢
量測值group直方圖
每筆量測資訊list(含MSN資訊)
量測值統計資訊
每小時值平均
每小時值標準差
長期(90days)日平均值趨勢
長期(90days)日標準值趨勢
目的: 查看以Station-Type為group計算測項的Cpk。
此頁同P.20

## Slide 36
System Dashboard
Metrics dashboard (Station Cpk)
查詢選單
日期選擇
所有Station的minimum Cpk
(點選可Link至Port Cpk)
Station總覽
測項(Test item)總覽
Minimum Cpk
Cpk<1的測項list
Hour Cpk trend
測項Cpk熱點圖
測項Cpk
量測值分佈
每筆量測資訊list
(含MSN資訊)
量測值group直方圖
量測值統計資訊
Hour Cpk trend
Hour stdev trend
目的: 查看以Station為group計算測項的Cpk。
此頁同P.21

## Slide 37
System Dashboard
Metrics dashboard (Port Cpk)
目的: 查看以Port為group計算測項的Cpk。
Station & Port總覽
Port的Minimum Cpk
各測項(Test item)資訊(Port之間相互比較)
測項1
測項2
隨選擇的測項增加，動態往下延伸
主要用途：
查詢單一Port的Cpk趨勢
比較Port跟Port之間的狀況。
此頁同P.22

## Slide 38
System Dashboard
Metrics dashboard (FPY總表)
直通率(FPY)
各站別類型(Station-Type)的良率、Pass/Fail數
前後日的良率趨勢
前後週的良率趨勢
前後月的良率趨勢
點選Panel可連結至FPY查詢dashboard頁面
目的: 快速查看當天FPY、各站別類型的良率比較、日/週/月的良率趨勢變化。
此頁同P.24

## Slide 39
System Dashboard
Metrics dashboard (FPY查詢)
機種(Model)良率:
查看機種測試狀況總良率
查詢選單
站別類型(Station-Type)良率:
依查詢選單選擇的機種呈現其下所有的站別類型(Station-Type)良率、Pass&Fail數量
點選Panel可連結至Cycle-time頁面查看測試狀況&各Port良率
Dashboard分成兩部分: 機種良率List；站別類型(Station-Type)良率
目的: 查詢包含機種(Model)、站別類型(Station-Type)等良率。
此頁同P.25

## Slide 40
System dashboard
目的: 查詢測試結果時序分佈、Cycle-time & Idle-time統計。
Dashboard分成三部分: 測試結果&Cycle-time統計資訊；Port良率List；Port測試結果細項(方波圖、Cycle-time、Idle-time以及Pass/Fail數量。)
測試結果統計資訊:
查看測試Pass/Fail數量、Cycle-time四分位數分佈、Pass/Fail資料表(可回查MSN)
Port良率List:
呈現選擇站別類型下所有Station & Port良率，快速觀察哪些Port的良率比較
Port測試結果細項:
查看測試結果細節(含時序分佈、Cycle-time、Idle-time等資訊)
Metrics dashboard (Cycle-time)
此頁同P.26

## Slide 41
舉例: 當收到日報出現異常Cpk時
舉例: 欲確認良率警戒情形
How to use: For example

## Slide 42
Daily Report
How to use: For example
1. 當收到Daily report出現Cpk偏低的測項時，可利用系統協助觀察可能的問題點。
舉例: 當收到日報出現異常Cpk時
2. 進入Heat-Map query dashboard觀察長期Cpk趨勢 & 比較同類型測項的趨勢
此例發現CH8568QE此測項CMTS3_DS24長期Cpk都偏低，但同類型測項有高有低。

## Slide 43
How to use: For example
3. 進入長期Cpk資訊查詢dashboard，發現可能有問題的是偏移造成
案例: 當收到日報出現異常Cpk時
4. 進入短期Cpk資訊查詢dashboard，選擇出現警戒的那一天，確定測試數值分佈偏上限
穩定度正常
偏移指標出現警戒
數值偏上限
長期平均亦普遍偏上限

## Slide 44
How to use: For example
5. 進一步想觀察是哪些站或Port的偏移?
案例: 當收到日報出現異常Cpk時
FUNC#1 Cpk偏低
FUNC#2 Cpk中間偏警戒
Func#1的Cpk相較於Func#2偏低
FUNC#1
FUNC#2
Func#1各Port的精準度偏低
觀察各Port皆有上偏的現象
結論：
建議可針對FUNC#1站各Port進行校準動作來解決偏移問題。

## Slide 45
How to use: For example
1. 當觀察到FPY良率位於警戒值，可點選進入FPY總表
舉例: 欲確認良率警戒情形
2. 觀察可能造成FPY偏低的站別為Func站，並點選指標圖樣進入FPY查詢dashboard
Click
※FPY受各生產測試站的良率影響，需要找尋影響的Station-Type
Click

## Slide 46
How to use: For example
3-1. 進入FPY查詢Dashboard，先觀察上半部(各Model良率列表)，找尋當天有生產良率的Model
3-2. 查詢選單選擇Model，在下半部會出現選擇Model的Station-Type良率、Pass/Fail數量
3-3. 確認哪些Model有在Func生產，發現CH7465CE在Func有生產，且良率為61.9%，主要貢獻了896個Fail
3-4. 點選Station-Type良率圖示，進入Cycle-time介面。
案例: 欲確認良率警戒情形
各Model良率列表
Click
3-2
3-1
3-3
3-4

## Slide 47
How to use- For example
4. 進入Cycle-time介面，主要用來查詢哪些Port的良率偏低(Fail數量較多)，以下以CBN-FUNC#6為例，Port#8、Port#10、Port#13 & Port#15良率有偏低情形。
案例: 欲確認良率警戒情形

## Slide 48
How to use: For example
5-1. 同樣在Cycle-time介面，選擇Port#8、Port#10、Port#13 & Port#15
案例: 欲確認良率警戒情形
5-2. dashboard下方為各Port測試結果方波圖&測試Cycle-time/Idle-time。其中發現Port#15測試數量較少，可忽略不看。
5-3. 其中Port#10有出現FAIL集中性，拉出範圍後觀察可確定此時段測試出現批量FAIL，可進一步向工廠確認此時段是否出現問題&做了什麼調整來解決?
5-1
5-2
5-3
結論：
可藉由觀察FAIL是否有Port集中性、時間集中性或時間週期性，來取得更多資料(e.g. 統計工廠解決方法歸類或設備leverage)以幫助後續分析。